## Slide 1
托盘状态
长度1（INT）
入库数量
长度80（INT）
批号
长度8(INT)
类型（STRING）
托盘条码
长度4(INT)
类型（STRING）
1:放空托盘；
2:取空托盘；
3:放空盒；
4:取满盒
5；放满盒
6；取空盒
PLC-WCS
托盘状态
长度1（INT）
入库数量
长度80（INT）
批号
长度8(INT)
类型（STRING）
托盘条码
长度4(INT)
类型（STRING）
agv交互状态
agv交互状态
1:机台允许进入作业；
2:机台允许离开；
3:机台异常
1: AGV申请进入作业；
2:AGV申请离开；
3:AGV已离开
4 AGV异常：
WCS-PLC
装框卸框两台PLC IP不同，对应数据地址一致。
1:放空托盘；
2:取空托盘；
3:放空盒；
4:取满盒
5；放满盒
6；取空盒
1；请求AGV
2；等待任务完成
任务状态
1；任务已下发
2；任务已完成
任务状态

## Slide 2
 | 任务状态 R0 |  | agv交互状态 R1 | 托盘状态 R2 | 入库数量 R3-R82 | 批号 R83-R90 | 托盘条码 R91-R94
请求AGV | 1(INT) | 机台允许进入作业 | 1(INT) | Int数据 | Int数据 | STRING数据 | STRING数据
等待任务完成 | 2(INT) | 机台允许离开 | 2(INT) | Int数据 | Int数据 | STRING数据 | STRING数据
 |  | 机台异常 | 4(INT) | Int数据 | Int数据 | STRING数据 | STRING数据
注意事项：在交互过程中传输数据，交互流程完成后 在没有请求AGV情况下 数据不进行交互，交互过程中 出现异常暂停流程交互。
异常恢复后进行流程交互。
 | 任务状态 R100 |  | agv交互状态 R101 | 托盘状态 R102 | 入库数量 R103-R182 | 批号 R183-R190 | 托盘条码 R191-R194
任务已下发 | 1(INT) | AGV到达申请进入作业 | 1(INT) | Int数据 | Int数据 | STRING数据 | STRING数据
任务已完成 | 2(INT) | AGV申请离开 | 2(INT) | Int数据 | Int数据 | STRING数据 | STRING数据
 |  | AGV已离开 | 3(INT) | Int数据 | Int数据 | STRING数据 | STRING数据
 |  | AGV异常 | 4(INT) | Int数据 | Int数据 | STRING数据 | STRING数据
根据托盘状态写入相应数据
根据托盘状态写入相应数据
PLC-WCS
WCS-PLC
工位1地址

## Slide 3
 | 任务状态 R200 |  | agv交互状态 R201 | 托盘状态 R202 | 入库数量 R203-R282 | 批号 R283-R290 | 托盘条码 R291-R294
请求AGV | 1(INT) | 机台允许进入作业 | 1(INT) | Int数据 | Int数据 | STRING数据 | STRING数据
等待任务完成 | 2(INT) | 机台允许离开 | 2(INT) | Int数据 | Int数据 | STRING数据 | STRING数据
 |  | 机台异常 | 4(INT) | Int数据 | Int数据 | STRING数据 | STRING数据
 | 任务状态 R300 |  | agv交互状态 R301 | 托盘状态 R302 | 入库数量 R303-R382 | 批号 R383-R390 | 托盘条码 R391-R394
任务已下发 | 1(INT) | AGV到达申请进入作业 | 1(INT) | Int数据 | Int数据 | STRING数据 | STRING数据
任务已完成 | 2(INT) | AGV申请离开 | 2(INT) | Int数据 | Int数据 | STRING数据 | STRING数据
 |  | AGV已离开 | 3(INT) | Int数据 | Int数据 | STRING数据 | STRING数据
 |  | AGV异常 | 4(INT) | Int数据 | Int数据 | STRING数据 | STRING数据
根据托盘状态写入相应数据
根据托盘状态写入相应数据
PLC-WCS
WCS-PLC
工位2地址
注意事项：在交互过程中传输数据，交互流程完成后 在没有请求AGV情况下 数据不进行交互，交互过程中 出现异常暂停流程交互。
异常恢复后进行流程交互。

## Slide 4
 | 任务状态 R400 |  | agv交互状态 R401 | 托盘状态 R402 | 入库数量 R403-R482 | 批号 R483-R490 | 托盘条码 R491-R494
请求AGV | 1(INT) | 机台允许进入作业 | 1(INT) | Int数据 | Int数据 | STRING数据 | STRING数据
等待任务完成 | 2(INT) | 机台允许离开 | 2(INT) | Int数据 | Int数据 | STRING数据 | STRING数据
 |  | 机台异常 | 4(INT) | Int数据 | Int数据 | STRING数据 | STRING数据
 | 任务状态 R500 |  | agv交互状态 R501 | 托盘状态 R502 | 入库数量 R503-R582 | 批号 R583-R590 | 托盘条码 R591-R594
任务已下发 | 1(INT) | AGV到达申请进入作业 | 1(INT) | Int数据 | Int数据 | STRING数据 | STRING数据
任务已完成 | 2(INT) | AGV申请离开 | 2(INT) | Int数据 | Int数据 | STRING数据 | STRING数据
 |  | AGV已离开 | 3(INT) | Int数据 | Int数据 | STRING数据 | STRING数据
 |  | AGV异常 | 4(INT) | Int数据 | Int数据 | STRING数据 | STRING数据
根据托盘状态写入相应数据
根据托盘状态写入相应数据
PLC-WCS
WCS-PLC
工位3地址
注意事项：在交互过程中传输数据，交互流程完成后 在没有请求AGV情况下 数据不进行交互，交互过程中 出现异常暂停流程交互。
异常恢复后进行流程交互。

## Slide 5
请求AGV
机台设备PLC
AGV调度系统
AGV到达申请进入作业
机台允许进入作业
AGV申请离开
机台允许离开
AGV已离开
处理
处理中
处理中
处理中
处理中
处理中
任务已下发
处理
等待任务完成
处理中
任务已完成
处理
1
1
2
2
1
1
2
2
3
机台设备PLC
WCS调度系统
指令
指令