## Slide 1
信息化内容：
总包方总体负责，由冠鸿实施WMS及PCS、DNC、MDC
WMS 管理库存范围增加外协来料定心装置接驳点、高精度车轮加工单元上下料接驳点、高精度车轮成品区；WMS与MES接口内容增加高精度车轮加工单元毛坯及成品的出入库计划派发、报工，增加高精度车轮库存信息同步MES；AGV调度系统增加与机械手接口对接。WMS其余功能模块与现有功能相同
高精度车轮加工单元PCS、DNC、MDC内容与改造项目内容一致，包含生产工单管理功能、生产追溯功能、设备运行状态分析、MDC数据采集功能、DNC传输功能
总包方各设备开放接口协议，分别整理好数据块，提供IP地址、数据地址、数据类型等，方便二级系统采集所需信息；设置各设备与二级系统连接的交换机，并将网线由交换机连至二级中控系统
信息化

## Slide 2
序号 | 一级模块 | 二级模块 | 功能描述 | 序号 | 一级模块 | 二级模块 | 功能描述
1 | 设备运行分析 | 节拍 | 生产加工节拍与待料节拍数据采集及分析。 | 12 | DNC程序管理 | 程序比对 | 不同版本的DNC程序对比，直观显示两个程序之间的差异，并可以编辑保存
 |  | 倍率 | 主轴\进给倍率分析，时间曲线，历史查询 | 13 |  |  | 
2 |  | 倍率分析 | 主轴\进给倍率分析，时间曲线，历史查询 | 14 |  | 程序审核 | 程序提交审核流程，通过或驳回
3 |  | 稼动率 | 每日、月均稼动率数据采集及分析，多台设备稼动率对比分析。 | 14 |  | 程序传输记录 | 查看系统、机床之间的程序传输日志
4 |  | 稼动率分析 | 单台设备稼动率，每日、月均稼动率数据采集及分析，多台设备稼动率对比分析。 | 16 |  | 附件关联管理 | 配置维护DNC程序对应的工艺文件、刀具文件、作业指导文件等，维护附件的基本信息并查看
 |  | 设备运行 | 以时序图形式展现设备每天的状态履历 | 15 |  |  | 
5 |  | 报警 | 采集、记录机床报警履历，提供时间段报警统计排名、分析 | 16 |  | 程序双向传输 | DNC程序从系统传输到机床，机床程序传输到系统
6 | MDC系统 | 数据采集 | 采集数据包括：设备当前状态信息；设备运行模式；坐标信息；机床程序名称、刀具号、加工数量；机床主轴转速、设定转速、主轴负载，主轴倍率等。 | 17 |  | 程序备份 | 对系统中的DNC程序进行备份
7 | 生产追溯 | 生产产品追溯 | 根据产品条码查询每个产品在各生产工位、生产设备的上下料时间、生产设备的加工数据、报警数据等 | 18 | 计划管理 | 计划编制 | 接收MES工单信息，包含SN号、炉号、小号等信息
8 |  | 在制品追踪 | 实时查看在制品所在工位、设备、物料基础属性等信息，并可在看板查看当前所有在制品信息 | 19 |  | 计划排产 | 接收MES工单后可实现对工单的拆分排产，并指定机床进行加工
9 |  | 生产追溯统计 | 以图形化的方式，根据时间维度统计各工位、设备生产产品数量 |  |  |  | 
10 |  | 程序文件管理 | 上传DNC程序、维护DNC程序基础信息、版本信息；接收上层MOM\MES中的程序路径进行传输 |  |  |  | 
11 |  | 程序版本管理 | 可设定程序的版本信息，并可以选择启用某一版本，在调用、传输程序时，自动选取启用的版本程序 |  |  |  |